## Slide 1: IDRISSA DIOP BAND
Fiche Technique 2022
Contact Technique : 00221 77 763 79 71
Booking et Mangement : 00221 77 808 32 72

## Slide 2: INFOS GENERALES
STYLE : Word Music , Afro Pop
LANGUES CHANTEES : Français, wolof et Lingala
LOCALISATION : Ngor Village Dakar - Sénégal
DESCRIPTION

## Slide 3: MEMBRES
MUSICIENS | EQUIPES TECHNIQUES
Batterie | 
Guitariste Bass | 
Guitare Accompagnement | 
Percussions | 
Lead Vocale | 
Backing Vocale | 

## Slide 4: MATERIEL MINIMAL A FOURNIR
BACKLINE :
Une batterie DW composée d’une grosse caisse 22 pouces, deux toms basse et un tom alto. Fournir 4 pieds de cymbales.
Un ampli Marshall JVM410H
Un Ampli basse Mark Bass
SON :
1 Système son façade 2 voies [Subs * têtes] filtre pouvant délivrer une pression acoustique a la taille de la salle, au nombre de spectateur et au style de musique.
7 retours de scènes 15 pouces sur 6 circuits de retours indépendants.
RETOUR
MIX 1 : Clavier, Mix 2 : Guitare, Mix 3 : Chant, Mix 4 : Basse, Mix5 : Batteries, Mix 6:Percussions

## Slide 5: PLAN DE SCENE IDRISSA DIOP BAND
BATTERIE
GT BASSE
GUITARES ACC
CLAVIERS
LEAD PRINCIPALE
BACKING VOCAL

## Slide 6: PATCH MICRO IDRISSA BAND
PATCH SCENE | LIGNE | MICRO | STAND | INSERT FOH
1 | KICK IN | SHURE BETA 91 |  | 
2 | KICK OUT | AUDIX D6 | TPPP | 
3 | SNARE TOP | SM 57 | PPP | 
4 | SNARE BOTTOM | SM 57 | PPP | 
5 | HITHAT | SM81 ou km 184 | GPP | 
6 | TOM1 | AUDIX D4 OU D2 |  | 
7 | FLOOR TOM1 | E604 |  | 
8 | OVERHEAD L | C214 OU AT4050 | PPP | 
9 | OVERHEAD R | AT4050 OU C214 | PPP | 
10 | BASSE | DI BASS |  | 
11 | GUITARE | SM 57 OU E906 | PPP | 
12 | KEYS L | DI BASS |  | 
13 | KEYS R | DI BASS |  | 
14 | LEAD | SM 58 | GPP | 
15 | BACK VOCAL | SM 58 | GPP | 
16 |  |  |  | 
17 |  |  |  | 
18 |  |  |  |